## Slide 1
Een mooi huis op een top locatie hoeft nog geen goed huis te zijn; deze kwalificatie hangt af van in hoeverre een huis bouwkundig, duurzaam, energiebesparend, comfortabel en veilig is. Voor bestaande woningen is een verbouwingstraject per definitie de juiste weg om alle facetten van een goed huis te bewerkstelligen. Verbouwen kost geld en het is niet altijd duidelijk of de investering zich uitbetaalt bij een toekomstige verkoop of herfinanciering. De Nationale Huispas helpt u op weg met algemene verbouwingstips en meer gedetailleerde tips voor specifieke verbouwingsprojecten.
Bepaal wat u wilt verbouwen, wat uw doel hierbij is en de precieze omvang van uw project
Bepaal een realistisch budget, inclusief 10% voor meerwerk en hou rekening met voorschotten
Bepaal de planning en coordineer deze met uw eigen agenda
Verzamel alle benodigde tekeningen en vergunningen
Vraag een architect of bouwkundige voor mogelijke of nodige berekeningen en goedkeuringen
Selecteer een ervaren en indien nodig, gecertificeerde aannemer en onderaannemer
Leg zoveel mogelijk vast tijdens verbouwing met betrekking tot de gebruikte materialen en maak foto's
Bereid u voor op een gemeentelijke controle ter goedkoedkeuring (indien van toepassing)
Werk alleen met bouwmaterialen die goedgekeurd zijn onder het Nederlandse Bouwbesluit of met de Europese CE-markering
Het Nederlandse Bouwbesluit stelt eisen aan gebouwen voorwat betreft veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid
Sommige van deze eisen hebben direct gevolg voor de toe te passen bouwmaterialen, ze zullen aan bepaalde eisen moeten voldoen, deze eisen zijn in de desbetreffende NEN (Nederlandse Norm) vastgelegd
Verder is onderzoek nodig naar de eigenschappen van bouwmaterialen en de bepaling van de eigenschappen, deze gegevens zijn nodig om berekeningen te kunnen maken voor bijvoorbeeld geluids- en warmteisolatie
Zorg dat uw verbouwingsproject voldoet aan de relevante Eurocodes; eurocodes zijn Europese normen voor het toetsen van de constructieve veiligheid van alle mogelijke bouwconstructies
Bij de Eurocodes gaat het om het beoordelen van nieuwe bouwconstructies
Vergelijk bij voorkeur 3 verschillende vergelijkbare offertes, met hoofdelementen opgesplitst, genoeg detail, uitvoeringstijd en uiteindelijke oplevering
Vraag naar ervaring/projecten, check minimaal 3 referenties
Meetings met 3 mogelijke aannemers en laat de aannemers hun aanpak presenteren
Vergelijk (algemene) voorwaarden, spreek wederzijds acceptabele betalingscondities af (inclusief laatste deelbetaling na goedkeuring en oplevering) en garanties
Indien sloop en fundament werkzaamheden, selecteer een aannemer met Construction All Risks (CAR) verzekering
Vraag naar CAR verzekering, certificaten en financiële situatie/gezondheid
Zet alle afspraken op papier, inclusief notities van modelinge afspraken
Hou samen met de aannemer bij hoeveel uitgegeven is en hoe het project verloopt volgens de planning
Betaal alleen per bank, nooit cash, om misverstanden te voorkomen
Leg point of contact en hoofdverantwoordelijke vast; dus ook verantwoordelijk over onderaannemers
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Voor een goede voorbereiding

## Slide 2
Mijn aantekeningen

## Slide 3
De aanbouw, zoals een garage, wintertuin, bijkeuken of serre, betekent in vrijwel alle gevallen een directe waardevermeerdering, aangezien deze de oppervlakte van uw woning direct vergroot. Indien de functie van de aanbouw de bewoonbaarheid van de woning verhoogt, dan leidt dit tot extra comfort en een nog hogere taxatiewaarde.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Bepaal eerst de gebruiksfunctie van de constructie aanbouw; dit bepaalt in grote mate waar het bouwkundig aan moet voldoen.
Bezoek omgevingsloket.nl en check of u een vergunning nodig heeft. Indien ja, voldoe aan de nodige informatielevering en vraag de vergunning aan. Meestal is een melding ook voldoende.
Laat eventueel een tekening maken door een archtitect met de benodigde constructie berekeningen met betrekking tot onder andere het draagvermogen.
Integreer de aanbouw in de bestaande woning, ter voorkoming van onder meer koudebruggen en ventilatieproblemen.
Fundering om verzakking te voorkomen (zie fundering & draagmuur)
Buitengevel met een hoge warmte isolerende waarde en draagvermogen (zie buitenmuur & hemelwaterafvoer)
Installaties ten behoeve van woonfunctie (zie installaties)
Kozijnen & beglazing voor het toetreden van daglicht (zie kozijnen & beglazing)
Dakwerk met een hoge isolerende waarde (zie dakwerk)
Binnentimmerwerk voor isolatie en afwerking (zie timmerwerk)
Architect
Timmerman
Aannemer
Leverancier kozijnen & beglazing
Loodgieter
Elektricien voor installatie
Dakdekker
Draagt bij aan
Voor een goede aanbouw

## Slide 4
Aanbevelingen van de Bouwkundige
De landelijke regels voor vergunningsvrij bouwen van aanbouwen zijn versoepeld, maar controleer voor uw plannen op www.omgevingsloket.nl of een vergunning vereist is.
Het bestemmingsplan maakt in sommige gevallen meer mogelijk zonder vergunning dan alleen de landelijke regels voorvergunningsvrij bouwen.
Zorg voor goede isolering van de ramen, wanden, vloeren, dak/plafond opdat het minstens gelijkwaardig is aan de rest van uw woning.
De aanbouw wordt uw nieuwe buitengevel met de consequentie dat deze in een adequate staat dient te verkeren net als de rest van uw buitengevel.
Voor de afwerkingsonderdelen van uw aanbouw zoals de vloer, keuken, natte ruimtes, etc. gelden dezelfde kwaliteitscriteria als de rest van uw woning (bekijk de relevante verbouwingsadviezen).
Op het dak van uw aanbouw kunt u mogelijk gelijk of later een dakterras realiseren. Houdt hier wel rekening mee met het draagvermogen van het dak en de benodigde vergunning.
Indien uw bovenburen of VVE bezwaar maken, is het mogelijk om boven op uw te bouwen aanbouw uw buren ter compensatie een dakterrasmogelijkheid aan te bieden.
Algemene tips & tricks
Gebruik duurzaam & gerecycled bouwmateriaal zoals FSC gecertificeerd hout.
Maak gebruik van natuurlijke isolerende materialen zoals hennep, strobalen, schapenwol en vlas.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Besteed daarom veel aandacht aan de tips en bouwkundige aanwijzingen voor elk afzonderlijk verbouwingselement.“
"Uw aanbouw van een woning is bouwkundig in weze een mini-huis. Vrijwel elk onderdeel van een huis is ook onderdeel van uw aanbouw."
"Denk hierbij aan het dakwerk, kozijnen & beglazing, fundering & draagmuur, buitenmuur & hemelwaterafvoer, energie label, preventie, schilderwerk, stucwerk, timmerwerk, vloer en installaties.”
Omgevingsloket.nl
Handige links
Voor een goede aanbouw

## Slide 5
Mijn aantekeningen

## Slide 6
Goed dakwerk is belangrijk voor de duurzaamheid van uw woning. Warme lucht stijgt op en goede dakisolatie houdt de warmte binnen. Een goed dak beschermt u ook tegen slecht weer, maar houdt uw woning ook koel in de zomer. Bouwt u uw schuin dak uit met een dakkapel, dan heeft u meer leefruimte ter beschikking wat sterk waardevermeerderend is.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Bepaal of er sprake is van een hellend of plat dak. Hellende daken hebben een mogelijkheid voor een dakkapel; platte daken daarentegen voor een dakterras; bereid dit eventueel voor.
Bekijk of een buitendakse schoorsteen (nog) noodzakelijk is.
Houd rekening met aanwezige of nog te plaatsen ventilatiekanalen.
Bij een hellend dak wordt voor de afwerking vaak gebruik gemaakt van dakpannen.
Bij een dakkapel bepaalt u of het compleet geleverd en geplaatst kan worden door een dakkapelspecialist of u laat er zelf een bouwen door een timmerman (zie timmerwerk).
Uw dak kan ook vanaf de bovenkant geisoleerd worden; er zijn kant en klare dakpanelen met isolatie en dakbeschot.
Voor het dakplatje van de dakkapel kunnen verschillende materialen gebruikt worden, zoals bitumen en zink; zorg wel voor goede afwatering.
Balklaag voor het draagvermogen.
Dak-opbouw om het geheel af te sluiten.
Folie om het hemelwater te keren.
Dakbeschot voor ondersteuning dakpannen en bevestiging dakfolie
Isolatie om de warmte binnenshuis te houden, maar voor koeling in de zomer van buitenuit.
Een schoorsteen bestaat uit gemetselde en gestapelde bakstenen voor de constructie. Tussen de stenen zit voeg/cementmortel.
Deze dienen sluitend en tevens waterdicht te zijn om lekkages te voorkomen.
Overgang van schoorsteen naar het dak dient met lood of soortgelijks materiaal aanwezig te zijn om de regen goed af te vloeien en lekkages te voorkomen.
Dakbekleding van onder meer bitumen, PVC, EPDM, groen dak, dakpannen, leien, riet, aluminium, koper, zink.
Materialen
Draagt bij aan
Voor goed dakwerk

## Slide 7
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Dakpannen zijn er van keramiek en beton. Bekijk de voor- en nadelen in de tabel.
Bewaar een aantal dakpannen voor het geval van beschadigingen en verlies.
Inspecteer uw balklaag op houtwormen of andere beestjes.
Let op de weeromstandigheden tijdens de dakwerkzaamheden, met name met betrekking tot regen en sneeuw in verband met lekkages.
Overweg direct de mogelijkheid van zonnepanelen op uw dak, of breng verstevigingen aan voor in de toekomst. Laat u informeren over de mogelijkheden van dak isolatie en zonnepanelen; niet op alle daken kunnen deze geplaatst worden.
Plaats een kapje op ventilatie en rookgasafvoeren tegen regeninval.
Naast traditionele dakkapellen zijn er tegenwoordig ook cabrio dakkapelen die ook als balkon kunnen functioneren.
Algemene tips & tricks
"Warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag wordt aangegeven met de R-waarde."
"Inspecteer uw dakconstructie op gebreken zoals houtrot, schimmel, zwam. Bij een nieuwe balklaag laat u een tekening en berekening maken voor het draagvermogen."
"Gebruik van de juiste materialen bij contact met regen, bijvoorbeeld RVS, kunststof, lood, of zink. Het lood moet in de bakstenen ingeslepen zijn en een klis hebben. Controleer de aanwezigheid van de juiste waterkerende folie bij dakpandakken."
Externe partijen
Aannemer
Timmerman
Dakdekker
Metselaar
Dakkapel leverancier
Schilder
"De gemiddelde levensduur van dakpannen is 50 jaar. Bij gehele of gedeeltelijke herlegging of vervanging dakpannen, dient u met plaatselijke reparaties aan het dakbeschot, de tengels en de panlatten rekening te houden."
"De buitenafwerking van dakkapelen moet in verband met de toegangelijkheid van onderhoudsvrije materialen gemaakt zijn bijv Trespa, keralit, of een ander soort kunststof, of erg goed behandeld worden met een buitenverf. Deze dienen sluitend en tevens waterdicht te zijn om lekkages te voorkomen. De overgang van schoorsteen naar het dak dient met lood of soortgelijks materiaal aanwezig te zijn om de regen goed af te vloeien en lekkages te voorkomen."
"In verband met brandveiligheid en verzekeringen dient u jaarlijks uw schoorsteen te laten reiningen en controleren door een erkend bedrijf. Langdurige lekkages aan het dak of dakkapel kunnen veroorzaken dat er een geheel nieuwe dak op moet."
Voor goed dakwerk

## Slide 8
Gebruik van duurzaam & recycled bouwmateriaal zoals een loodvervanger, slib of geweekte baksteen, FSC gecertificeerd hout.
Het verhogen of creëren van biodiversiteit op daken middels groendaken, tuindaken of leefdaken.
Het ontlasten van het riool bij grote hoeveelheden neerslag door het toepassen van substraten waardoor hemelwater gebufferd wordt.
Het zorgvuldig isoleren van het dak draagt bij aan de besparing op verwarmings- en koelingskosten en verhoogt het comfort aanzienlijk.
Het recyclen van afvalstromen bij het renoveren van daken zoals bitumen, isolatie en andere bijproducten.
Het opwekken van groene energie in de vorm van elektriciteit middels zonnepanelen en warmte of koude middels zon-thermische daksystemen.
Het toepassen van reflecterende (witte) dakbedekkingen of nieuwe duurzame kunststof membranen met levensduurverwachtingen die kunnen oplopen tot ruim 50 jaar.
Door de integratie van hoogwaardige dakbedekking met een zogenaamde thin-film zonnefolie, levert uw dak jaar in jaar uit gratis elektriciteit.
Tabellen
 | Betonnen dakpan | Keramische dakpan
Materiaal | Beton | Klei
Levensduur | 30 jaar | 50 jaar
Gem prijs per m2 | 50 euro | 60 euro
Plaatsing | Goedkoop & snel leggen | Geschikt voor lastige daken
Dakbedekking voor plat of gebogen dak | Gemiddelde levensduur | Gemiddelde totaalprijs per m2, incl. btw
Bitumen | 25 jaar | €45
PVC | 25 jaar | €55
EPDM | 40 jaar | €50
Dakbedekking voor hellend of gebogen dak | Gemiddelde levensduur | Gemiddelde totaalprijs per m2, incl. btw
Betondakpannen | 30 jaar | € 50
Leien | 40 jaar | € 70
Riet | 40 jaar | € 100
Kleidakpannen | 50 jaar | € 60
Aluminium | 50 jaar | € 75
Koper | 80 jaar | € 120
Zink | 100 jaar | € 80
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
Voor goed dakwerk

## Slide 9
Mijn aantekeningen

## Slide 10
Een balkon of dakterras geeft u vrijheid en meer leefruimte in de buitenlucht. Indien een woning geen eigen tuin heeft of in een druk bevolkt gebied staat, heeft een balkon of dakterras zeer veel meerwaarde en draagt het bij aan wooncomfort.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Check eerst of dakterras/balkon vergunningsplichtig is bij gemeente, architect of www.omgevingsloket.nl of controleer de voorwaarden.
Laat een tekening maken door een archtitect en informeer of het noodzakelijk is om een berekening te laten maken door een constructeur voor de draagconstructie.
Maak melding bij de VVE en/of overleg met buren.
Bepaal of er enige vorm van installatie nodig is voor bijvoorbeeld een buitenkeuken of douche.
Bepaal of u (later) een huisje of opslag wilt plaatsen.
Een balkon heeft ook een dekvloer en een hek. Een buitenbalkon heeft vaak zijn eigen afwatering en is bevestigd op draagbalken die uit de buitengevel steken.
Draagconstructie voor het draagvermogen
Dekvloeren met een duurzaamheidsklasse
Hek met een duurzaamheidsklasse
Bevestigingen van roestwerende ijzerwaren
Finishcoating ter bescherming van dekvloeren en het hek
Aannemer
Timmerman
Constructeur
Architect
Schilder
Omgevingsloket.nl
Handige links
Draagt bij aan
Voor een goed balkon & dakterras

## Slide 11
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Zorg voor toegankelijkheid maar ook voor een goede afsluiting van uw terras in verband met inbraak.
Bereid de water, afvoer en elektra installatie naar uw dak alvast voor, mocht u deze direct of later nodig hebben voor bijvoorbeeld een buitenkeuken of douche.
Gebruik geen hoge druk spuit om uw hout schoon te maken; dit verkort de levensduur aanzienlijk.
Het permanente gewicht (gewicht tegels, bloembakken e.d.) en de dynamische belastingen (o.a. loopverkeer van mensen) stellen eisen aan de onderconstructie.
De opbouw van het dakbedekkingsysteem (o.a. druksterkte isolatie) voor een duurzame waterdichte afdichting.
De tegels inclusief tegeldragers dienen geschikt te zijn voor toepassing op een dakterras.
Om onder meer indringing van vocht te voorkomen, dienen de vereiste opstandhoogtes te worden behaald.
Algemene tips & tricks
Gebruik van duurzaam bouwmateriaal zoals FSC gecertificeerd hout en materialen die lang mee gaan zoals tuintegels van keramiek.
Overweeg een kant en klare terrasboxconstructie bestaande uit hout en staal die veilig en kindvriendelijk is, kaarsrecht is, lekkages voorkomt en weining dakbelasting geeft.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Als een balkon wordt gedragen op balken dan dient er een bereking gemaakt te worden door een constructeur. Wordt het balkon alleen gerenoveerd dan dient de balk geinspecteerd te worden op schade door rot/roest. Misschien is een eenvoudige reparatie, houtmenie aanbrengen of spalking genoeg om bestaande beschadigde balken te kunnen laten zitten."
"De constructie van het dakterras is uiteraard een van de belangrijkste onderdelen. De meeste daken zijn niet sterk genoeg om een dakterras te kunnen dragen. Dan kan er een alternatieve constructie geplaatst worden van staal en hout zodat het terras in feite zwevend boven het dak komt te hangen."
"Gebruik producten met een hoge duurzaamheidsklasse voor uw terras, zoals tropisch hardhout, in verband met de continue blootstelling aan weersinvloeden."
"Onderhoud en reinig uw dakterras en balkon minimaal 1x per jaar en voorkom verwering, mos/schimmel vorming en gladheid."
"Gebruik roestwerende ijzerwaren voor bevestiging. Bescherm uw huidige dak tegen beschadiging door rubbers te plaatsen tussen het dak en de draagbalken. Zorg voor goede afwatering van het hemelwater door tegels te plaatsen of ruimte te laten tussen de planken."
Voor een goed balkon & dakterras

## Slide 12
Duurzaamheidsklasse | Omschrijving | Indicatie levensuur in jaren
1 | Zeer duurzaam | >25 jaar
2 | Duurzaam | 10-25 jaar
3 | Matig duurzaam | 10-15 jaar
4 | Weinig duurzaam | 5-10 jaar
5 | Niet duurzaam | < 5 jaar
Tabel
Voor een goed balkon & dakterras

## Slide 13
Mijn aantekeningen

## Slide 14
Een kelder kan gebruikt worden als leefruimte of als opslagruimte. In beide gevallen heeft u meer ruimte ter beschikking in vergelijking met woningen zonder kelder. In geval van leefruimte is het belangrijk dat de kelder compleet uitgerust is met elektra, water, licht, verwarming en ventilatie.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Bepaal eerst de toekomstige gebruikersfunctie (woon of opslag) van de kelder.
Meet de huidige stahoogte vanaf de vloer om te bepalen of de ruimte voor woongebruik geschikt is (> 210cm).
Onderzoek de situering van het hoofdriool.
Doe een vochtmeting van de ruimte en onderzoek of er optrekkend grondwater is.
Onderzoek of de kelder voldoet aan het bouwbesluit voor de functieeisen betreft daglicht, toetreding en stahoogte.
Betonnen fundering voor grondwater afdichting
Buitenmuren voor draagvermogen (zie mydrome.nl buitenmuur & hemelwaterafvoer).
Isolatie & voorzetwanden voor afwerking, vocht- en warmteweerstand.
Installatie voor elektriciteit en warmte levering (zie mydrome.nl installaties).
Kozijnen & beglazing voor daglichttoetreding (zie mydrome.nl kozijnen & beglazing).
Aannemer
Timmerman
Uitgraver
Beton leverancier
Elektricien
Loodgieter
Kozijnenleverancier
Omgevingsloket.nl
Handige links
Draagt bij aan
Voor een goede kelder

## Slide 15
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Vermijd behang, tapijt en vinyl vloerbedekking; de verbindingslijm stoot vluchtige organische stoffen (VOS) uit die vaak in verband gebracht worden met astma en andere gezondheidsproblemen. Ook houden de genoemde materialen vocht vast hetgeen weer een bron is voor schimmels.
Zorg voor goede ventilatie. Het hoge vochtgehalte van kelders maakt deze ruimtes een uitstekende voedingsbodem voor schadelijke schimmels en het gevaarlijke radon gas. Dit is een gas wat schadelijk is voor de gezondheid en zorgt voor een gevaarlijk binnenmilieu.
Maak optimaal gebruik van natuurlijk licht. Alles wat u kan doen om natuurlijk licht te brengen in de kelder, zal er toe bijdragen dat de kelder een meer aangename plaats wordt om uw tijd in door te brengen. Een van de grootste klachten over kelders is dat ze donker en onaantrekkelijk zijn.
Algemene tips & tricks
Gebruik verf, lijm en kit met een lage VOS waarde.
Gebruik formaldehydevrije materialen.
Gebruik een bouwkundige koekoek voor optimaal daglicht
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Als de afvoeren lager zitten dan de hoofdriool-standleiding, dient er gebruik gemaakt te worden van een pomp."
"Indien u een bestaande kelder gaat verbouwen, inspecteer dan uw kelder op vocht, schimmel, binnenlucht en daglicht voordat u gaat renoveren."
Voor een goede kelder

## Slide 16
Mijn aantekeningen

## Slide 17
Goede kozijnen & beglazing zorgen voor een goede isolatie in huis. Dit leidt tot energie besparing en een verhoogd wooncomfort. Kozijnen zijn de intermediair tussen de constructie. De openingen worden gecreëerd met onder andere als doel, toegankelijkheid, daglichttoetreding en ventilatie. Goede kozijnen & beglazing zorgen ook voor veiligheid indien ze voorzien zijn van inbraakwerende pakketten en aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen voldoen.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Verwijder eventuele oude ramen en beoordeel of de sponning aangepast dient te worden.
Meet de huidige afmetingen van uw kozijnen
Bepaal de afmetingen en het aantal nieuwe kozijnen.
Controleer of uw nieuwe kozijnen moeten voldoen aan bepaalde eisen van de welstandcommissie of monumentenzorg.
Bepaal de draairichting van de schilden.
Bepaal materiaalsoort en het type kozijn profiel.
Laat uw kozijnen & beglazing plaatsen door bijvoorbeeld de leverancier of aannemer ter plaatse.
Afwerking dient waterdicht en wateraflopend te zijn.
Bepaal waar nodig type en plaats afwerklatten.
Kozijnen van materiaalsoort kunststof, hout, aluminium of staal
Beglazing met een HR++ waarde voor warme en geluid isolatie
Raamdecoratie
Hang & sluitwerk (zie preventie)
Timmerman
Aannemer
Kozijnen leverancier
Glasleverancier
Glaszetter
Tegelzetter
Specialist hang & sluitwerk
Draagt bij aan
Voor goede kozijnen & beglazing

## Slide 18
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Voorzichtigheid bij uitzagen gevels voor het groter maken van raamopeningen om beschadigingen aan bijvoorbeeld baksteen te voorkomen. Indien niet te voorkomen dan afwerken met strips.
Plaats direct roosters in de ramen of neem een draai-kiep optie zodat de woning geventileerd kan worden.
Voorkom zo goed mogelijk inbraak en plaats hang- en sluitwerk met een KPVW keurmerk en met een hoge ster klasse.
Gebruik onderhoudsarme produkten zoals trespa of kunststof bij moeilijke toegangelijkheid of gebruik bij hout verfsoorten/behandeling met een lange onderhoudsgarantie.
Beoordeel (zie tabel) en laat u goed informeren naar de voordelen en nadelen van de verschillende materialen (kunststof, hout, aluminium, staal) voor uw kozijnen.
Algemene tips & tricks
Kunststof met het VKG-keurmerk hebben een recyclegarantie en voldoen aan strenge eisen voor wat betreft constructie en inbraakwering en de manier waarop ze worden geïnstalleerd.
Maak gebruik van duurzaam bouwmateriaal zoals FSC gecertificeerd hout
Met drievoudig isolerende beglazing beter bekend als Triple beglazing of Triple glas, HR +++, is het mogelijk om het warmteverlies via ramen en deuren nog verder te beperken en het (woon)comfort te verhogen ten opzichte van de huidige dubbelglas oplossingen.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Raamkozijnen dienen goed te sluiten en te functioneren."
"Inspecteer uw kozijnen jaarlijks op houtrot, schimmel, vuil en waterophoping."
politiekeurmerk.nl
Handige links
"Zorg voor een goede condensafvoer van uw ramen/deuren. Condens kan op de lange duur uw kozijnen beschadigen."
"Inspecteer op glasbreuk wat leidt tot verlies van de gasvulling."
"Controleer of u kozijnen en deuren een goede afwatering hebben bijvoorbeeld door plaatsing lood of soortgelijk materiaal op de boven overgangen."
Voor goede kozijnen & beglazing

## Slide 19
 | Kunststof | Hout | Aluminium
Isolatie eigenshap | Isolerend | Natuurlijke isolatie | Sterk Isolerend
Design | Veelzijdig | Warm klassiek | Modern
Prijs (incl btw, montage en HR++ glas) | 15% lager dan hout, 20% lager dan aluminium | 750-900 euro per m2 | Prijzig
Onderhouds | Onderhoudsvriendelijk | 3-5 jaar schilderwerk | Onderhoudsarm
Levensduur | Langer dan 50 jaar | Lange levensduur bij goed onderhoud | Levensduur 25-60 jaar.
Voordeel | Alle weeromstandigheden | Bewerkelijk | Vormvast, ideaal voor grote raam oppervlaktes
Tabellen
 | Berekening R-waarde volgens de formule R = d / λ waarbij:
R | Warmteweerstand in m2 K / W
d | Dikte van het materiaal in m
λ | Warmtegeleidingscoëfficiënt in W / m K; vaak wordt λreken genomen, d.w.z. de λ-waarde waarmee gerekend moet worden.
 | Vaak wordt de term U-waarde gebruikt, de warmtedoorgangscoëfficiënt, vooral bij isolatie door dubbelglas. De U-waarde is de omgekeerde van de totale R-waarde:
U | 1/Rtotaal
Voor goede kozijnen & beglazing

## Slide 20
Mijn aantekeningen

## Slide 21
Goede draagmuren en een goede fundering van uw woning is essentieel om andere onderdelen van uw woning in een goede staat te behouden; voorkom scheve vloeren, vervormde deuren en ramen, scheuren in bouwmuren en niet-dragende muren en hoogteverschillen tussen woning en stoep, terras of tuin.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Laat een expert grondonderzoek verrichten en een rapport opmaken.
Bepaal met architect het plan van de woning.
Laat een constructeur een berekening opmaken van het draagvermogen van de fundering.
Bepaal ontwerp & type fundering zoals rechtstreekse fundering, stroken fundering, fundering op palen of op putten, of een algemene funderingsplaat.
Berekening constructeur van type afmeting bint en oplegging.
Voer het stempelplan uit.
Bekleed de fundering, bint of draagmuur met brandwerend materiaal.
Beton type voor de fundering volgens NEN 8005.
Bepaal type en dikte steen onder andere Ytong, steen, gipsbetonblokken voor het bouwen van de draagmuur.
Bepaal type bint voor dragend vermogen volgens de berekening van de constructeur.
Krimpvrije mortel voor ondersteuning van de bint.
Brandwerende materialen voor de bekleding van de bint.
Aannemer
Constructeur
Timmerman
Metselaar of topper
Staal leverancier
Lasser
Voor een goede fundering & draagmuur
Draagt bij aan

## Slide 22
Aanbevelingen van de Bouwkundige
De aard van de grond is in grote mate bepalend voor het te gebruiken funderingstype.
Om te bepalen welk soort funderingen nodig is, maakt de ingenieur een studie op basis van een grondonderzoek en van de plannen van je woning.
De aannemer baseert zich voor de prijsberekening op de plannen van de architect en de berekeningen van de ingenieur.
Stabiliseer en herstel de fundering bij verzakking door middel van een injectietechniek.
Algemene tips & tricks
Gebruik van duurzaam bouwmateriaal zoals ecologische isolatie, baksteen.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Inspecteer of er optrekkend vocht is en hoe hoog het grondwater staat."
"Inspecteer de paalfundering en doe funderingsonderzoek naar scheefstand en/of scheurvorming."
"Inspecteer bij metalen constructiedelen de roestvorming; indien u roest aantreft, draag dan zorg voor een ontroestingsbehandeling en daaropvolgend een behandeling tegen roestvorming."
Tabel
 | Funderingsklasse
I | Fundering verkeert in een goede tot uitstekende staat (nieuwbouwkwaliteit); over een periode van 25 jaar zijn geen maatregelen nodig aan de fundering.
II | Fundering verkeert in een redelijke tot goede staat; advies om binnen 25 jaar maatregelen te treffen aan de fundering.
III | Fundering verkeert in een matige staat; advies om binnen 10 jaar maatregelen te treffen aan de fundering.
IV | Fundering verkeert in een slechte staat. Wanneer de fundering wordt ingedeeld in kwaliteitsklasse IV betekent dit dat de fundering in een zodanige slechte staat verkeert dat direct funderingsherstel noodzakelijk is. Dit herstel zal moeten plaatsvinden voordat bijvoorbeeld de graafwerkzaamheden in de buurt gaan plaatsvinden.
nen.nl
Handige links
Voor een goede fundering & draagmuur

## Slide 23
Mijn aantekeningen

## Slide 24
Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Bepaal uw huidige energielabel bijvoorbeeld via www.zoekuwenergielabel.nl.
Win advies in bij een energie adviseur of www.verbeteruwhuis.nl.
Bezoek de site www.energielabel.nl.
Schakel een energielabeldeskundige in om in aanmerking te komen voor een hogere energie klasse waardering.
Verzamel bewijzen in de vorm van metingen, foto's, rapporten, fakturen om naar de deskundige op te sturen.
Energielabelrapport
Combiketel
Vloerisolatie
Dakisolatie
Spouwisolatie
HR-glas
Zonnepanelen
Energielabeldeskundige
Uitvoerende energiespecialisten op gebied van isolatie
Zonnepaneel-leverancier en monteur
Glasleverancier en zetter
CV-monteur voor de ketel
Draagt bij aan
Duurzaamthuis.nl
Zoekuwenergielabel.nl
Verbeteruwhuis.nl
Handige links
Voor een goede energie prestatie

## Slide 25
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Een keuze voor een zuinige woning en dus een beter milieu, betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot.
Bewijzen van het gebruik van de juiste materialen (zichtbaar of niet zichtbaar) kunnen de volgende zijn: foto van constructiedikte spouw, foto van binnenkant tekst isolatieglas, dikte en soort van isolatiemateriaal, foto van ketelplaatje met type HR, foto van boorgaten in spouwmuur van na-isolatie werkzaamheden.
Inspecteer of uw woning wel geschikt is voor de energie besparende middelen, bijvoorbeeld op aanwezigheid van een spouw voor spouwmuurisolatie.
Algemene tips & tricks
Maak gebruik van duurzaam bouwmateriaal zoals isolatie van ecologische producten, zoals vlas, schapenwol, of hennep.
Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Een Energie Prestatie Index kan op basis van aanwezigheid, dikte, aantal (m2), en type van bepaalde materialen geformuleerd worden."
"Dit kan ook als de materialen niet zichtbaar zijn, indien andere bewijzen zoals foto's, rapporten, en fakturen door een deskundige geïnspecteerd kunnen worden."
Tabel
 | Energie index
A | Groen, zeer zuinig
B | Licht groen
C | Geelgroen
D | Geel
E | Oranje
F | Licht rood
G | Rood, zeer onzuinig
Voor een goede energie prestatie

## Slide 26
Mijn aantekeningen

## Slide 27
Goede preventie is zeer belangrijk voor uw woning omdat u op die manier problemen voorkomt in plaats van geneest. Dit geldt op het gebied van het voorkomen van inbraak, maar ook kapotte leidingen, gezondheidsproblemen door asbest en tevens koolstofmonoxide lekkage en brand.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Bepaal tegen welke gevaren en risico's u uw huis wil beschermen, zoals bijvoorbeeld de gevaren en risico's van brand, inbraak, gezondheid, asbest, water en gas.
Controleer, inspecteer en meet de huidige aanwezige problemen en mogelijke preventiemiddelen.
Informeer naar de beschikbare mogelijkheden.
Plaats de preventie middelen, vervang huidige systemen aan en/of los de onveilige situaties op.
Vraag voor of na plaatsing inspectierapporten aan zoals Politie Keurmerk Veilig Wonen rapport (PKVW), asbest inventarisatie, opleveringsrapporten zoals inspectie dode en loden waterleidingen, rapport elektra NEN1010.
Brand: zoals rookmelders en brandblussers.
Water: zoals koperen leidingen.
Elektra: zoals aarding en aardlekschakelaar.
Gezondheid: zoals koolstofmonoxidemeter.
Gas: zoals klepbeveiliging.
Inbraak: zoals hang- en sluitwerk, camera’s.
Ongedierte: bestrijdingsmiddelen tegen muizen, schimmels, zwam, overige.
Architect
Loodgieter
Elektricien
Elektromonteur
Beveiligingsbedrijf
Erkend Politie Keurmerk Veilig Wonen inspecteur
Ongedierte bestrijding specialtisten
Draagt bij aan
Politiekeurmerk.nl
Handige links
Voor goede preventie

## Slide 28
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Brand/rookpreventie omvat o.a. brand/rook detectie/alarm, branddeuren, automatische blusinstallaties, blusmiddelen, veilige vluchtroutes eventueel met behulp van noodverlichting, brandtrappen, brandveilige routes (zie domotica).
Ook uw afwerkmateriaalkeuze heeft invloed op de brandpreventie.
Vervang alle loden waterleidingen in verband met loodvergiftiging; een dode leiding kan legionella veroorzaken.
Elektrapreventie omvat onder andere de aanwezigheid van aardlekschakelaars, randaarde, potentiaal vereffening, hoofdschakelaar, kinderbeveiliging.
Gezondheidsschade preventie omvat onder andere geen aanwezigheid vanasbest, voldoende ventilatie en voorkomen van koolstof monoxidevergiftiging.
Gasbeveiling omvat onder andere en gasgebrek beveiliging op de gasmeter, ook dient u oude gasleidingen te vervangen.
Inbraakpreventie omvat aanwezigheid van onder andere hang & sluitwerk, inbraakstrips, herkwerken on uw perceel 100% afsluitbaar te maken, bewegingsmelders en buitenlicht, camera’s, verbinding met hulpdiensten (politie) (zie domotica).
Achterstallig onderhoud en slechte isolatie en ventilatie veroorzaken vocht en schimmel met als gevolg een slechte luchtkwaliteit.
Algemene tips & tricks
Gebruik van duurzame bouwmaterialen.
Het ziekteverzuim en de zorgkosten van mensen in een woning met slecht binnenklimaat zijn aantoonbaar hoger dan die van bewoners van huizen met een gezond binnenklimaat.
Milieuvriendelijke ongediertebestrijding en -preventie zonder giftige stoffen
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Het is aan te raden regelmatig de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen te inspecteren of the testen."
"Onderhoud 1x per jaar het ventilatiesysteem. Plaats brand/ rookmelders op elke etage."
"Zorg voor een inspectie-meting voor optrekkend en doorslaand vocht vanuit fundering en zorg voor absolute afwezigheid van lodenleidingen en asbest."
"Zorg dat de aarding en potentiaalvereffening plaats vindt volgens NEN 1010."
"Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zijn synthetische en natuurlijke stoffen die vrijkomen uit dagelijkse producten en materialen, zoals oplosmiddelen in lijm, vernis, verfstoffen, luchtverfrissers en schoonmaakmiddelen. Terpenen bijvoorbeeld, komen in sommige houtsoorten voor of worden als geurstof, oplosmiddel of kleefstof toegevoegd aan producten.”
Voor goede preventie

## Slide 29
Mijn aantekeningen

## Slide 30
Schilderen is één van de belangrijkste onderhoudsactiviteiten voor uw huis. Om het huis zijn waarde te laten behouden, zorg dan dat uw woning altijd goed in de verf staat. Goed schilderwerk beschermt het hout, brengt sfeer in uw huis en zorgt ervoor dat het huis niet in waarde daalt.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Bepaal voor het schilderwerk (binnen of buiten) in welke ruimte, welk soort verf (hoogglans, zijdeglans/mat) of op welke basis (acryl watergedragen, alkyd terpentine gedragen).
Volgorde van lakschilderwerk: 1. voorinspectie (hout)rot, 2. schoonmaken van vuil en vet, 3. schuren, 4. plamuren, 5. gronden en 6. aflakken.
Volgorde van sausschilderwerk: 1. behandeling vuilaanslag, 2. stucwerk (reparatie en schuurwerk), 3. gronden en 4. sausen
Aflakverf voor o.a. een beschermende laag.
Grondering voor zuigende ondergronden en hechting.
Schoonmaakmiddelen voor vetvrije ondergrond.
Isolerende middelen tegen aanslagen.
Latex voor muren en plafonds.
Schilder
Draagt bij aan
ralcolor.com/
Handige links
Voor goed schilderwerk

## Slide 31
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Over het algemeen gebruikt u binnen verf op water basis en buiten verf op terpentine basis. Verf op water basis is geur arm, snel drogend, niet vergelend, elastischer en beter voor het milieu.
Teneinde de beschermende werking van verf zo lang mogelijk in stand te houden, is het van groot belang om de verflagen buiten schoon te houden.
Bij alle verfproducten waar alkydhars (terpentine verdunbaar) het bindmiddel is, kan donkervergeling ontstaan. Dit is te voorkomen door: zorgen voor voldoende daglicht, niet blootstellen aan hoge temperaturen, minder gebruik van (gebroken) wit kleuren, dunne laag aanbrengen en externe factoren voorkomen zoals nicotine, rook , vuil en vet.
Latex met een hoge schrobklasse zijn makkelijker schoon te maken. Let ook op de levensduur van de materialen.
Verf (latex) bestaat in principe uit bindmiddel (lijm), pigment/vulstoffen (dit geeft dekking) en oplosmiddel (bijvoorbeeld water, terpentine of alcohol). Hoe meer bindmiddel des te steviger en beter af te nemen. Ook zijn er verven die kalk in plaats van lijm als bindmiddel hebben; deze zijn minder schadelijk voor het milieu.
Algemene tips & tricks
Maak gebruik van verfsoorten met een natuurlijk bindmiddel zoals kalk, zetmeel, lijnolie.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Een grote onderhoudsschilderbeurt dient minimaal 1x in de 6 jaar te geschieden. Maar de inspectie en reparatie van vlakke schilderwerkdelen dienen jaarlijks uitgevoerd te worden."
"Als u buiten gaat schilderen dient u ten allen tijde gebruik te maken van hoogglans verf."
"Het vaak reiningen van vuil op het schilderwerk met slechts een schoonmaakdoekje draagt bij aan een langere levensduur."
Tabel
 | Kenmerken
Water verdunbare verf | Voor binnen gebruik, sneldrogend, weinig geurbelasting, snel weer in gebruikname van onderdelen, niet vergelend
Terpentine verdunbare verf | Algemeen voor buiten gebruik, hoogwaardig, lange levensduur, hogere glansgraad, makkelijk in gebruik
Voor goed schilderwerk

## Slide 32
Mijn aantekeningen

## Slide 33
Een goede keuken wordt niet gedefinieerd door de ruimte en instrumenten alleen; een goede ventilatie voor geur en stoom, waterafvoer, veilig aangesloten gasleidingen en stroompunten, maar ook de juiste berekening voor de maximale electriciteitsbelasting is essentieel. Verder is uiteraard hygiene een zeer belangrijke factor.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Bepaal of het mogelijk is met gas of elektrisch te koken.
Controleer de aanwezigheid en kwaliteit van de oude technische installatie op de huidige aansluitplek o.a gas, riool, water, luchtafzuiging.
Maak keuze met betrekking tot de keukenmaterialen.
Bepaal een logische plaats en benodigd aantal stopcontacten boven werkblad.
Technische tekening opvragen bij de leverancier met plaats rioolafvoeren, warm- en koudwater punten, gas, stroompunten & groepen apparatuur en luchtafzuiging.
Zorg voor een berekening groepen/Kwh voor elektra apparatuur.
Maak een apparaten- en ruimte planning voor de nieuwe keuken.
Materialen met desbetreffend keurmerk voor de technische installatie.
Materiaal schilden & bekleding kastdeuren.
Deurgreepjes, let hier op de mate van vuilafstotendheid teneinde hygiene te waarborgen.
Materiaal werkblad & gootsteen
Kranen
Apparatuur zoals koelkast, oven & magnetron, gasfornuis, wijnklimaatkast, vaatwassers
Vuilafstotend materiaal spatrand
Kitwerk tegen lekkages
Keuken leverancier
Installateur
Stukadoor
Keuken monteur
Aannemer voor spatrand & kitwerk
Draagt bij aan
Voor een goede keuken

## Slide 34
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Gefineerde of met folie beklede keukenfronten kunnen loskomen; dit is erg moeilijk en prijzig om te herstellen.
Plaats alleen werkbladen van materiaal bedoeld voor keukens.
Neem een rookhitte melder zodat deze alleen bij echte brand afgaat.
Duurdere kranen gaan vaak langer mee, daar het binnenwerk van duurzamere kwaliteit is.
Probeer de gebruikstijd van uw keuken mee te nemen in uw budgetbeslissing. Duurdere keukens zijn gemaakt van materialen die langer mee gaan qua slijtage en zijn makkelijker te renoveren.
Neem een paar extra stroomgroepen voor toekomstige apparatuur.
Investeer in een goede afzuiger. Deze zijn minder lawaaiig vanwege de duurdere lagers en hebben betere vetzuiging, wat veel schade kan aan uw keukenkastjes kan voorkomen.
Maak de keuze voor de afwerking van uw keukenkastjes op basis van kras- en slijtage bestendigheid.
Algemene tips & tricks
"Gebruik sanitair siliconen kit, deze is beter bestand tegen schimmelen. Spatrand keuken is tegen opspattend vuil. Zorg dat de afwerking makkelijk schoon te maken is, zoals glas, tegels, RVS en aluminium. Dit dient u vaak zelf na plaatsing afzonderlijk van de keuken laten uitvoeren."
"Energieverbruik apparatuur wordt gemeten met een waarde uitgedrukt in KwH."
"Werk met een gecertificeerde installateur technische installatie die de keuken plaatst volgens de tekening en na plaatsing ook aansluit."
"Bekijk de mogelijkheid van mechanische lucht/keuken-luchtjes afzuiging. Kies voor recirculatie indien de mechanische afzuiging tegen de regels van de gemeente of bouwbesluit zijn of de buren last bezorgt."
"Zorg voor het aantal electriciteitsgroepen volgens de berekeningstabel en mogelijkheid tot plaatsen nieuwe groepen. Plan genoeg stopcontacten en groepen boven werkblad; vaak staan deze nog niet op technische tekeningen van uw keukenleverancier. Sommige keuken apparatuur vraagt veel stroom, zoals bijvoorbeeld de waterkoker."
"Toon de stukadoor waar het werkblad komt zodat de hoeken direct haaks (90 graden) gestuct kunnen worden."
"Elektrisch koken kan op krachtstroom 380V of vraag de aannemer om een dubbele kookgroep voorziening."
"Goed kitwerk is essentieel tegen lekkages en schade keukenkastjes. Neem een goede kitter."
Voor een goede keuken

## Slide 35
Tabel
 | Beschrijving
16 A (Ampère) | De zekeringen of stoppen in uw meterkast hebben een bepaalde maximale stroom die erdoor heen mag lopen.
Ampère x Stroom = Watt | Die maximale stroom kunt u eenvoudig omzetten naar een maximaal vermogen. U kunt namelijk simpelweg de stroom vermenigvuldigen met de spanning. Dus 16 x 220 = 3520 Watt.
Belasting | In plaats van 3500 Watt kunt u ook spreken van 3,5 kilowatt, of 3,5 kW. Als u dus de vermogens van alle apparaten die u op een enkele groep aansluit optelt, ziet u hoe zwaar de groep belast wordt.
Overbelasting | Gaat u hiermee over die 3500 Watt heen, dan overbelast u daarmee de groep. Als resultaat zal de zekering de hele groep afschakelen, wanneer de apparaten tegelijkertijd in gebruik zijn.
Gebruik duurzame en op termijn bewerkbare bouwmateriaal zoals FSC gecertificeerd hout, natuursteen. Deze bieden ook de mogelijkheid om de keuken gemakkelijker aan te passen bijvoorbeeld in andere kleuren en in een andere indeling.
Kies energiezuinige en/of waterzuinige apparaten.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
Voor een goede keuken

## Slide 36
Mijn aantekeningen

## Slide 37
Een goede vloer is veel meer dan slijtvast loopvlak. De belangrijkste factoren die tot een goede vloer leiden zijn niet eens zichtbaar: geluid- en warmte isolatie, zo ook de brandwerendheid is een functie van een goede vloer. Ook is het van belang dat de combinatie van materialen gebruikt wordt op een sterk fundament.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Inspecteer de draagconstructie op schade en rot.
Bij de keuze voor vloerverwarming, dient u te bepalen of deze water of stroom gebruikt.
Bepaal de plaats van de afwerkvloer in uw huis zowel op welke verdieping als in welke gebruiksruimte.
Bekijk de tabelkeuze voor uw type vloer met de verschillende voordelen en nadelen.
Draagconstructie & werkvloer.
Onderlaag/vloer voor uitvlakking, geluidsdemping, vocht- en brandwering & isolatie.
Eventueel vloerverwarming.
Looplaag of toplaag.
Finish en onderhouds middelen.
Plinten tegen beschadiging muren bij schoonmaken.
Aannemer sloop
Aannemer draagconstructie
Aannemer werkvloer
Vloerenleverancier
Vloerenlegger
Loodgieter & elektricien voor toevoer vloerverwarming
Draagt bij aan
Voor een goede vloer

## Slide 38
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Niet alle soorten vloeren passen op elk fundament of onderlaag. Kies de juiste combinatie.
Vloerverwarming past niet onder alle type vloeren; let ook op de voorschriften met het in gebruik nemen van vloerverwarming.
Plinten zijn er om uw muren te beschermen tegen vuil- en stootschade.
Voor elke ruimte zijn er door gebruik en functie afwegingen voor het type vloer te maken: ecologisch, budgetvriendelijkheid, herstelmogelijkheid, geluidsdempending, waterafstotend, brandvertragend, onderhoudsvriendelijk, slijtage. Raadpleeg de leverancier voor de beste combinatie.
Deze afweging is ook afhankelijk op welke verdieping de vloer gelegd wordt; de benedenvloer behoeft bijvoorbeeld geen brandwerende en geluidsdempende functie te hebben, maar wel weer isolerend, net als vloeren op bovenverdiepingen.
Goed onderhoud bespaart u op lange termijn geld; vraag bij de leverancier na welke producten voldoen.
Houten afwerkvloeren moeten een paar dagen voor het leggen in uw woning acclimatiseren tegen uitzetten.
Bespaar niet op vloermaterialen die tot maandelijkse of toekomstige besparingen leiden.
Pas uw budget aan het gebruik van uw afwerklaag.
In het geval van een hoge arbeidsintensiteit, is het relatief zonde om op de kwaliteit van het vloermateriaal te besparen – vaak is het verschil tussen goede en slechte kwaliteit toplaag gering in verhouding tot de totale uitgaven.
Algemene tips & tricks
"Inspecteer betonnen etagevloeren op aanwezigheid van scheurvormingen en losse delen. Deze kunnen soms de vloerconstructie verzwakken."
"Brandweerstand wordt gemeten met de Rf-waarde, gelijk aan de tijd in minuten dat een bouwelement gelijktijdig aan de volgende criteria voldoet: stabiliteit, vlamdichtheid, en thermische isolatie."
"Warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag wordt aangegeven met de R-waarde. Materiaaldikte is hierbij van belang, maar zeker ook of het materiaal warmtegeleidend is of niet."
"Inspecteer de houten draagconstructie van elke woning gebouwd voor en rond 1950 op zwam/houtrot; bij het aantreffen van rot, dient u aanvullend onderzoek uit te laten voeren om de omvang vast te stellen."
"Geluidsisolatie wordt gemeten met de Rw-waarde in dB; contactgeluid dB dient zo laag mogelijk te zijn, luchtgeluid dient to hoog mogelijk te zijn."
Voor een goede vloer

## Slide 39
Tabel
Vloersoorten | 
Beton | Troffel
Massief hout | Tapijt
Lamelparket | Vinyl
Laminaat | PVC
Parket | Linoleum
Plavuis | Kurk
Epoxy | Bamboe
PU/Polyurethaan | OSB-platen
Gietvloer cement | 
Gebruik van natuurlijke vloermaterialen zoals bamboe, jute berggras, kokos, kurk, papier, sisal, zeegras en wol.
Gebruik van materialen met hoge toepasbaarheid, laag onderhoud, lange levensduur, weinig giftige stoffen, met keurmerken en hoog hergebruik.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
Vloereigenschappen | 
Slijtvast en krasvast | Waterbestendig
Schoonmaak | Ecologisch
Uitstraling | Geluidsdemping
Hardheid | Brandvertragend
Bestand tegen vetten & zuren | Homogeniteit
Mogelijkheid vloerverwarming | Gladheid/effenheid
Hergebruik/renovatie | Arbeidintensiteit leggen
Anti-allergie | Warmte intensiteit
Voor een goede vloer

## Slide 40
Mijn aantekeningen

## Slide 41
Goede installaties zoals electra, cv, water, gas en ventilatie, kenmerken zich door een norm-comforme aansluiting. Het is zeer belangrijk voor uw veiligheid, maar ook de duurzaamheid en comfort dat de installaties voldoen aan de geldende EU-norm en geinstalleerd zijn door erkende en gecertificeerde installateurs.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Creëer per ruimte een plan met de aansluitenpunten voor elektra, gas, ventilatie, water, afvoer, cv/radiatoren en klimaatregeling.
Bepaal de noodzakelijke specificaties van de installatie 'achter' de muren, zoals aantal koud en warm water, stroom, gas, groepen, vermogen.
Bepaal de afwerkingsmaterialen zoals kranen, schakelmateriaal, radiatoren, wasbakken, sanitair, airco's, ketels 'voor' de muren.
Zorg voor de juiste radiator door het bepalen van de hoogte, breedte en type op basis van de nodige wattage.
Vraag een nieuwe hoofdlevering van de installaties aan via aansluitingen.nl.
Elektramaterialen.
Radiatoren voor warmtelevering.
Ketel voor cv en warm water levering.
Gasmateriaal voor levering ketel en keuken.
CAI & Internet materialen voor data levering.
Materialen voor waterlevering en afvoer.
Gebruik de tabel (zie tabel) voor de berekening van de juiste wattage radiator.
Elektricien
Loodgieter
CV monteur
Elektro monteur
Telecom monteur
Radiator- & ketelleverancier
Telecomleverancier
Draagt bij aan
Aansluitingen.nl
NEN.nl
Handige links
Voor goede installaties

## Slide 42
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Plaats uw elektra installatie volgens de indeling van de meterkast en in een zogenaamde 'spin-vorm' voor gemakkelijke vervanging, juiste bedrading.
Plaats een extra contactdoos in uw meterkast voor bijvoorbeeld een internet router.
Plaats extra hout versteviging achter gipsplaten wanden voor de radiator ophang beugels.
Ramen en deuren zijn in een ruimte de plekken waar de meeste warmte verloren gaat; plaats daarom de radiatoren onder een raam.
Voor goed gebruik van de sanitaire voorzieningen is een goede ventilatie per sanitaire ruimte nodig.
Sommige apparaten werken slechts (of beter) direct op een netwerk kabel. Leg deze aansluitingen van te voren aan en gebruik de hoogste CAT waarde kabel zodat u in toekomst goed zit.
Het verdient aanbeveling om een mechanische ventilatievoorziening aan te brengen in plaats van natuurlijk zoals een gat in de buitenmuur.
Algemene tips & tricks
"Zet installaties onder druk of test voordat de leidingen dicht gebouwd worden."
"Reinig 1x per jaar de luchtventilatie om een goede doorstroming van het systeem te houden."
"Plaats extra houtversteviging achter gipsplaten wanden voor de beugels om de radiator aan op te hangen."
Een zonnecollector op het dak gebruikt warmte uit zonlicht om water te verwarmen. Een zonneboiler bestaat uit: één of meer zonnecollectoren op het dak om zonnewarmte op te vangen, een pomp en leidingen naar het voorraadvat.
Maak gebruik van een Heat Recovery Systeem; warmte die onttrokken wordt uit de ruimte die gekoeld moet worden, kan in één compressieslag direct in de ruimte ingebracht worden waar verwarmd moet worden. Zo recyclet u als het ware de warme lucht.
In de praktijk leidt dit tot lagere onderhoudskosten en een lager energieverbruik ten opzichte van traditionele systemen.
Maak gebruik van een waterontharder voor kalkvrij water; die zorgt voor energie besparing, minder schoonmaak, minder gebruik van (af)wasmiddelen, en zorgt voor storingsvrij gebruik van apparaten.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
Tabel
 | Kenmerk
Electra | NEN 1010
CV | NEN 3028
Afwatering | NEN 3215
 | Kenmerk
Gas | NEN 8078, NEN 1078
Water | NEN 1006
Ventilatie | NEN 1087, NEN 8087
Voor goede installaties

## Slide 43
Mijn aantekeningen

## Slide 44
Goed timmerwerk uit zich in de juiste functionaliteit van het eindproduct; een goede draairichting en isolatie functie voor deuren en ramen, genoeg ruimte voor een traptrede en de juiste op- en aantrede, draagvermogen en isolatie voor houten muren, maar ook brandwerende en onderhoudsarme houtmaterialen spelen een belangrijke rol.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Bepaal van de deuren en kozijnen de plaats, draai richting, hoogtes, stomp of opdeks.
Maak een keuze uit het kozijnmateriaal. Houdt hierbij rekening met brandeisen in het bouwbesluit.
Bij een trap moeten de afmetingen van de optrede (loopvlak), aantrede en straphoek bepaald worden.
Bepaal voor de plafonds de hoogte, soort materiaal, brandwerenheid en overige isolatie (geluid, warmte).
Binnenmuren kunnen gemaakt worden met metalstud of houten profielen; de afwerking is meestal van hout of gips. Houdt rekening met het draagvermogen, dikte en isolerende werking (brandwerendheid, warmte, geluid).
Raadpleeg een architect en/of laat een tekening en berekening maken.
Hout
Gipsplaten
Metalstud profielen
Isolatie materiaal
Gasbetonblokken
IJzerwaren
Aannemer
Timmerman
Trap specialist
Draagt bij aan
Voor goed timmerwerk

## Slide 45
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Houdt bij de draairichtingen van deuren rekening met loopgang, lichtpunten en mogelijke belemmeringen.
Alleen al door ramen en deuren tocht dicht te maken, bespaart u circa 7% op uw enegierekening. Ook de aansluitnaden van kozijnen, vloeren en daken met (buiten) muren kunnen openstaan. Als alles kiert wat maar te kieren valt, is een besparing van maar liefst 15% op uw energierekening mogelijk.
Laat een goede berekening maken van de maten van uw trap zodat hij niet te steil is, de tredes te hoog en het loopvlak te klein.
Plaats gelijk dubbel gips op u plafond voor brandwerenheid.
Een zwevend plafond onder de balklaag geeft minder contactgeluid van de bovenverdieping door.
Isoleer uw plafond voor geluidsreductie, tegen warmteverlies en brandwerendheid.
Plaats eerst uw installaties voordat u plafond dicht maakt.
Maak een tekening van uw balklaag en zorg voor verstevingen voor latere ophangingen van oder meer lampen, schilderijen, planten, etc.
Bij metalstud wanden kunt u achter de gipsafwerking platen een houtenplaat monteren, zodat u later gemakkelijker zaken kan monteren.
Hardhout kozijnen hebben een hogere brandwerendheid dan vuren kozijnen.
Algemene tips & tricks
"Draagvermogen van uw wanden wordt bepaald door de dikte; hoe dikker hoe meer draagvermogen."
"Inspecteer op aanwezigheid van brandgevaarlijke plafonds/materialen zoals Tempex. Deze dienen verwijderd of vervangen te worden door een gipsbeplating."
Maak gebruik van natuurlijke isolatiematerialen zoals hennep en schapenwol.
Gebruik duurzame bouwmateriaal zoals FSC gecertificeerd hout, bamboe, strobalen, etc.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
Voor goed timmerwerk

## Slide 46
Mijn aantekeningen

## Slide 47
Domotica neemt in toenemende mate een centrale plek in in uw woning. Denk aan verlichting, verwarming en de garagedeur die u op afstand kan bedienen. Essentieel voor goede domotica is een veilige verbinding, een noodoplossing indien er stroom of internetuitval plaats vindt, en ook de functionaliteit van domotica - hoe hoger het nut, hoe beter.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Bepaal of welk 'terrein' domotica gewenst en mogelijk is: keuken, badkamer, comfort, veiligheid, klimaatregeling, verlichting, energieverbruik, beveiliging, telecommunicatie, informatie, sanitair en mobiliteit.
Zorg voor aanwezigheid van Internet en wifi-dekking.
Aanwezigheid van installatie (ga naar installaties) en de mogelijkheid om de nieuwe apparatuur aan te sluiten; denk hierbij aan stroompunten voor de aansluiting van het apparaat.
Keukenapparatuur
Sanitairmateriaal zoals sauna, kranen, toiletten
Sensoren, thermostaten en overig efficient energieverbruik
Elektramateriaal zoals verlichting, schakelaars, stopcontacten
Beveiligingsmateriaal en mobiliteitsbewaking zoals camera's
Brand en rook preventiematerialen zoals rookmelders
Klimaatregeling
Telecommunicatie
Elektricien
Loodgieter
CV monteur
Elektra monteur
Telecom monteur
Radiator- & ketelleverancier
Telecom leverancier
Draagt bij aan
Voor goede domotica

## Slide 48
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Zorg voor 220v stroompunten op voldoende plekken en op de juiste hoogtes voor aansluiting van apparatuur.
Bepaal uw domotica en overleg deze met u elektricien voor de verbouwing, zodat hij al de benodigde leidingen en kabels kan aanleggen.
Zorg voor een werkend en sterk wifi netwerk binnenshuis.
Werk bij voorkeur met 1 systeem waarop u verschillende onderdelen kunt koppelen.
Het aansluiten van uw domotica wordt meestal apart gedaan door specialisten/helpdesks, uzelf of samen met de installateur.
Algemene tips & tricks
"Domotica kan ook aanwezig zijn in bestaande apparatuur/materialen. Deze moeten dan wel voldoen aan de vereiste bouwkundige aspecten."
"Vaak wordt domotica gekoppeld aan bestaande installaties. Deze moeten dan wel voldoen aan de NEN normen."
Er zijn op het gebied van domotica veel ontwikkelingen. Blijf op de hoogte hoe u uw huis 'slimmer' kan maken.
Z-wave is wereldwijd een van de populairste protocollen voor draadloze domotica.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Voer een test uit met externe voeding of batterijen om niet-werking bij noodsituaties te voorkomen."
Tabel
 | Basisbenodigdheden | Prijs indicatie
Controller met usb-interface | Z-wave.me usb-stick met z-wave plus | € 28
 | Actoren | 
Inbouwschakelactor | Micro Schakelaar | € 36
Inbouwdimmer | Micro Smart Energy Dimmer | € 41
 | Sensors | 
Temperatuursensor | 4-in-1 Multisensor | € 60
Bewegingsmelder | 4-in-1 Multisensor | € 60
Wandschakelaar | Schakelaar Set | € 55
 | Complete installatie | 
Kleine installatie |  | € 375,-
Grote installatie |  | € 1050,-
Voor goede domotica

## Slide 49
Mijn aantekeningen

## Slide 50
Natte ruimtes zoals de badkamer en wc zijn zeer complex in bouwkundige samenstelling. Denk alleen al aan de combinatie van electriciteit en water welke 100% veilig moet zijn, maar ook lekkage dient ten allen tijde vermeden te worden. Een goede natte ruimte voldoet ook aan de juiste hoogtes voor wateraansluitingen, de juiste electriciteitsspanning en de juiste montage van eventuele meubels.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Maak de keuze om alles door 1 partij of verschillende partijen te laten doen; indien verschillende partijen, zorg voor een zeer goede coördinatie tussen de verschillende partijen.
Indien u vloerverwarming wil laten installeren, maak dan een keuze uit water of stroom als warmtevoorziening.
Bereken het aantal m2 en maak een tegelplan; hou ook rekening met de juiste hoeveelheid afwerkmateriaal.
Gebruik de juiste hoogtes voor warm en koud toevoer/kranen en afvoer.
Installeer badkamermeubels volgens technische omschrijving.
Installatiemateriaal elektra & mechanische ventilatie
Installatiemateriaal water & afvoer
Vloerverwarming & handdoek radiator
Grondering
Waterbestendige wandafwerking
Sanitair & meubels
Kit voor afdichting tegen lekkages
Timmerman/aannemer
Electricien
Loodgieter
Stukadoor
Tegelzetter
Specialisten voor luxe stucwerk
Schilder
Draagt bij aan
Voor goede natte ruimtes

## Slide 51
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Let op dat afmontage sanitair in de offerte zit van een van de aannemers; afmontage wordt nog wel eens vergeten.
Houdt rekening met levertijden en snijverlies bij het bestellen van tegels en andere afwerkmaterialen.
Aarding van de badkamer dient niet alleen aanwezig te zijn maar ook gekoppeld te worden aan alle metalen objecten, zoals de Lewisplaat.
Vraag bij de aankoop van uw badkamermeubel een technische omschrijving en geef die aan de installateur zodat hij direct de afvoer en warm/koud punten op de juiste plek aanlegt en u aanpassingen voorkomt.
Om de levensduur van de verf en behang te verlengen moeten schimmels worden vermeden. Laat daarom na het douchen de ventilator nog even doorlopen.
Vaak moet er bij een speciale wandafwerking (Beton Cire, Tadelakt, etc.) een specialist ingehuurd worden.
Algemene tips & tricks
Maak gebruik van duurzaam bouwmateriaal zoals keramische plavuizen en RVS in plaats van kunststof.
Leg een grijswater systeem aan waarmee je douchewater kunt hergebruiken voor het toilet.
Maak gebruik van het warme douchewater met een warmtewisselaar; hiermee hergebruikt u de restwarmte van het afvalwater.
Overweeg linoleum gemaakt van houtmeel, harsen en lijnolie, als alternatief voor vinyl op de vloer.
Gebruik biologische en natuurlijke verzorgingsmiddelen die minder aggresief zijn voor uw badkamer (en ook voor uzelf).
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Gebruik groene vochtwerende gipsplaten in plaats van witte, en gebruik bij schilderwerkzaamheden in de badkamer schimmelwerende latex.“
"Gebruik bij stucwerkzaamheden in de badkamer cementgebonden of waterafstotende gips ondergronden, en gebruik een geschikte grondering op de aanwezige onderlaag.“
"Inspecteer en onderhoud het kitwerk om vocht problemen te voorkomen en de ventilatie om schimmelvorming te voorkomen.“
"De keuze voor alles door 1 partij of meerdere partijen die de natte ruimte te renoveren heeft voor beide voordelen danwel nadelen. Met meerdere partijen kan het vaak langer duren omdat ze elkaar in de weg kunnen lopen en wachten tot de ander klaar is. Belangrijk bij een keuze van 1 partij is dat wel alles volgens de juiste normen & standaard aangelegd wordt."
"Bij tegelen op een houten ondergrond dient deze op juiste manier voorbehandeld te zijn. Behandel extra u hoeken en afvoeren met kimband en pasta tegen lekkages."
Voor goede natte ruimtes

## Slide 52
Mijn aantekeningen

## Slide 53
Goed stucwerk ziet u terug in mooi afgewerkte muren en plafonds, en zorgt voor meer woongenot. Ook draagt goed stucwerk bij aan de isolatiewaarde van uw muren en heeft het een brandvertragende werking. Stucwerk op cementbasis is vochtwerend. Stucwerk is een expertise en om tot een goed resultaat te komen dient u een ervaren en goed opgeleide stucadoor in te huren.
Waardevermeerdering
Comfort
Energie/duurzaamheid
Veiligheid
Uitvoering
Materialen
Externe partijen
Bepaal de lokatie van het stucwerk: binnen of buiten en welke ruimte, aangezien dit van invloed is op de materiaal keuze
Beoordeel de ondergrond op beschadigingen en soorten zuiging; dit is van invloed op de soort grond primer die gebruikt dient te worden.
Repareer de wanden en plafonds zodat ze zoveel mogelijk recht en waterpas zijn.
Grond de wanden en plafonds en plaats hoekprofielen tegen beschadegingen en stucband tegen scheuren.
Maak een keuze voor de afwerk stuclaag (zie tabel).
Behandel na droging de stuclaag met een afwerking, bijvoorbeeld verf of behang.
Voorbehandel materialen voor de uitvlakking.
Grond primer voor hechting en zuiging.
Hoekprofielen ter bescherming van schade door tegen aanstoten.
Gips of cementgebonden materialen afwerking.
Afwerkmaterialen zoals behang en verfsoorten.
Aannemer
Stucadoor
Schilder
Specialist voor luxe afwerkmaterialen zoals Beton cire, Tadelakt, Coprox
Draagt bij aan
Voor goed stucwerk

## Slide 54
Aanbevelingen van de Bouwkundige
Verwijder loszittende ondergronden zoals riet, oude gips- en steenlagen, verflagen.
Isoleer vuil en roetplekken.
Bedek uw vloeren met stucloper.
Vooral agressieve cementgebonden materialen kunnen in uw vloer bijten en plekken achterlaten.
Werk uw stuclaag pas af als het goed droog is om schimmel en loskomende delen te voorkomen.
Gebruik eventueel een bouwdroger om het vocht sneller uit uw muren & plafonds te trekken.
Algemene tips & tricks
Stucwanden in natte ruimtes met natuurlijke leem of waterdichte tadelakt; met 100% natuurlijke producten ademen de wanden vaak beter en wordt het vocht automatisch goed afgevoerd.
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies
"Sommige stuclagen moeten nog behandeld worden met een coating, bijvoorbeeld Beton Cire; onderhoud deze coating om de zoveel tijd om moeilijk herstelbare scheuren te voorkomen."
"Scheuren in het stucwerk hoeven niet per definitie door een slechte uitvoering te komen, maar kunnen ook veroorzaakt worden door een scheur in de muur of in het plafond, of door de zetting of thermische werking van het huis als gevolg van bijvoorbeeld warmte en koude verschillen."
"Hout kan niet gestuct worden, hout werkt en kan het gips laten scheuren. Overgangen van hout naar gips gaan na verloop van tijd scheuren; behandel de overgangen met een afwerklatje of met kitwerk."
Tabel
 | Basisbenodigdheden | Prijs indicatie
Spackspuitwerk | Lage prijzen | € 5 - € 11 per m2
 | Snel resultaat | 
 | Wordt aangebracht in kleur naar keuze | 
 | Basisbenodigdheden | Prijs indicatie
Behang/saus klaar stucen | Vlakke wand en de perfecte ondergrond voor het behangen of sauzen | € 9 - € 23 per m2
 | Basisbenodigdheden | Prijs indicatie
Sierpleister (spachtelputz, rustiekputz of granol) | Vlakke wand en de perfecte ondergrond voor het behangen of sauzen | € 12 - € 23 per m2
 | Basisbenodigdheden | Prijs indicatie
Schuurwerk | Unieke uitstraling | € 15 - € 15 per m2
 | Geschikt voor vochtige ruimtes | 
Voor goed stucwerk

## Slide 55
Mijn aantekeningen

## Slide 56
Tijdens de oplevering maakt u samen met uw aannemer een ‘Proces-verbaal van oplevering’ op. In dit document legt u samen vast welke gebreken er nog aan de woning zijn en in welke ruimtes. De opdrachtgever maakt een lijst en de aannemer parafeert de tekortkomingen indien hij/zij deze erkent. Door het document te ondertekenen geeft u aan dat u het werk goedkeurt, met uitzondering van de vastgestelde gebreken. De aannemer verklaart door te ondertekenen dat hij/zij de tekortkomingen zal herstellen binnen de afgesproken termijn.
Naam:
Adres:
Email:
Telefoon:
Naam:
Adres:
Email:
Telefoon:
Opdrachtgever:
Aannemer:
Adres:
Locatie van de opdracht:
Betreffend1 | Omschrijving tekortkoming | Erkend door aannemer2
Tekortkomingen:
1 onderdeel van het project zoals keukenkastje, ondervloer, kozijn, meterkast of betreffende een ruimte
2 indien de aannemer de tekortkoming erkent, dient de aannemer de tekortkoming te paraferen
Datum:
Opleveringsdatum
De opdrachtgever verklaart het werk goed te keuren en met deze oplevering in te stemmen, behoudens de hierboven genoemde tekortkomingen.
De aannemer verklaart deze tekortkomingen binnen werkbare werkdagen te herstellen.
Naam:
Naam:
Functie:
Opdrachtgever:
Aannemer:
Handtekening:
Handtekening:
Voor een goede oplevering

## Slide 57
Mijn aantekeningen